## Slide 1
IA EMBARCADA / PROJETO FINAL
WISDM · GALAXY WATCH6
Reconhecimento de atividades humanas com IA embarcada em smartwatch
Professor:
Rodrigo Kobashikawa Rosa
Equipe:
Ana Carolina Dutra Ramos
Camila Gois de Jesus
Guilherme Magalhães Júnior
MOVIMENTO / 20 Hz
ACC X / Y / Z
GYRO X / Y / Z
Fonte: WISDM / UCI Machine Learning Repository

## Slide 2
IA EMBARCADA / PROJETO FINAL
WISDM · GALAXY WATCH6
BASE DE DADOS
Reconhecimento de atividade humana com IA embarcada em smartwatch
DATASET UTILIZADO
WISDM
Smartphone and Smartwatch Activity and Biometrics Dataset
51
participantes
18
atividades no conjunto
20 Hz
frequência de coleta
6
sinais disponíveis
5 classes selecionadas
A · Caminhar
B · Correr
C · Escadas
G · Escovar dentes
R · Bater palmas
MOVIMENTO / 20 Hz
ACC X / Y / Z
GYRO X / Y / Z
Fonte: WISDM / UCI Machine Learning Repository - https://archive.ics.uci.edu/dataset/507/wisdm+smartphone+and+smartwatch+activity+and+biometrics+dataset
02 / 14

## Slide 3
IA EMBARCADA / PROJETO FINAL
WISDM · GALAXY WATCH6
O PROBLEMA
OBJETIVO
Reconhecer atividades pelo movimento
Em vez de imagens ou áudio, o modelo interpreta sequências dos sensores do pulso.
A
Caminhar
Walking
B
Correr
Jogging
C
Escadas
Stairs
G
Escovar dentes
Brushing Teeth
R
Bater palmas
Clapping
DO SINAL À CLASSE
03 / 14

## Slide 4
IA EMBARCADA / PROJETO FINAL
WISDM · GALAXY WATCH6
OBJETIVO
EDA
Distribuição das classes e comportamento dos sinais de movimento
ANÁLISE EXPLORATÓRIA
04 / 14

## Slide 5
IA EMBARCADA / PROJETO FINAL
WISDM · GALAXY WATCH6
OBJETIVO
EDA
x(t)
y(t)
z(t)
Distribuição das classes e comportamento dos sinais de movimento
ANÁLISE EXPLORATÓRIA
05 / 14

## Slide 6
IA EMBARCADA / PROJETO FINAL
WISDM · GALAXY WATCH6
PREPARAÇÃO DE DADOS
MÉTODO
Do WISDM aos exemplos de treino
A preparação dos sinais é tão importante quanto a arquitetura da rede.
01
Ler arquivos
Séries temporais brutas de cada participante
02
Selecionar
A / B / C / G / R e seis canais
03
Sincronizar
Aceleração + rotação na mesma linha do tempo
04
Criar janelas
Segmentos temporais rotulados por atividade
REGRA ESSENCIAL
Separar por participante antes de criar janelas evita vazamento de dados.
06 / 14

## Slide 7
IA EMBARCADA / PROJETO FINAL
WISDM · GALAXY WATCH6
JANELAS TEMPORAIS
ENGENHARIA DE ATRIBUTOS
O modelo enxerga 5 segundos
Uma nova janela começa a cada segundo, permitindo previsões recorrentes.
20 Hz
100 leituras por janela
6 sinais sincronizados
0s
1s
2s
3s
4s
5s
6s
7s
Janela 1
0–5 s
Janela 2
1–6 s
Janela 3
2–7 s
Formato de entrada [1, 100, 6]
07/ 14

## Slide 8
IA EMBARCADA / PROJETO FINAL
WISDM · GALAXY WATCH6
MODELO DE IA
EXPERIMENTOS ARQUITETURAIS
Arquiteturas comparadas
MLP - baseline
CNN - Compacta
  Normalização
  Conv1D: 16 filtros, kernel 5, ReLU
  MaxPooling de tamanho 2
  Conv1D: 24 filtros, kernel 3, ReLU
  Global Average Pooling
  Dense 16, ReLU
  Dense 5, Softmax
CNN - Média
  Normalização
  Conv1D: 32 filtros, kernel 5
  MaxPooling
  Conv1D: 64 filtros, kernel 3
  MaxPooling
  Conv1D: 64 filtros, kernel 3
  Global Average Pooling
  Dense 32
  Dense 5, Softmax
CNN - Profunda
  Normalização
  Conv1D: 32 filtros, kernel 5
  Conv1D: 32 filtros, kernel 3
  MaxPooling
  Conv1D: 64 filtros, kernel 3
  Conv1D: 64 filtros, kernel 3
  MaxPooling
  Conv1D: 128 filtros, kernel 3
  Global Average Pooling
  Dense 64
  Dense 5, Softmax
Treinamento: Adam + Early Stopping · Saída: probabilidade para cada atividade
MLP | CNN
  Entrada 100 × 6
  Normalização
  Flatten: 100 × 6 vira um vetor de 600 valores
  Dense 64, ReLU
  Dropout 20%
  Dense 32, ReLU
  Dense 5, Softmax
08 / 14

## Slide 9
IA EMBARCADA / PROJETO FINAL
WISDM · GALAXY WATCH6
MODELO DE IA
RESULTADOS E VARIÁVEIS
Resultados Avaliados
MLP - base line
CNN - Compacta
  Parâmetros: 2.157
  Keras/FP32 accuracy: 83,94%
  Keras/FP32 macro-F1: 0,8377
  INT8 accuracy: 84,30%
  INT8 macro-F1: 0,8421
  Tamanho FP32: 14,66 KB
  Tamanho INT8: 10,70 KB
CNN - Média
  Parâmetros: 21.797
  Keras/FP32 accuracy: 82,88%
  Keras/FP32 macro-F1: 0,8290
  INT8 accuracy: 82,88%
  INT8 macro-F1: 0,8290
  Tamanho FP32: 92,88 KB
  Tamanho INT8: 35,23 KB
CNN - Densa
  Parâmetros: 55.941
  Keras/FP32 accuracy: 84,39%
  Keras/FP32 macro-F1: 0,8425
  INT8 accuracy: 84,77%
  INT8 macro-F1: 0,8464
  Tamanho FP32: 228,32 KB
  Tamanho INT8: 75,98 KB
Treinamento: Adam + Early Stopping · Saída: probabilidade para cada atividade
MLP | CNN
  Parâmetros: 40.709
  Keras/FP32 accuracy: 76,93%
  Keras/FP32 macro-F1: 0,7671
  INT8 accuracy: 76,77%
  INT8 macro-F1: 0,7648
  Tamanho FP32: 162,89 KB
  Tamanho INT8: 46,73 KB
09 / 14

## Slide 10
IA EMBARCADA / PROJETO FINAL
WISDM · GALAXY WATCH6
MODELO DE IA
ARQUITETURA SELECIONADA
CNN 1D compacta: melhor equilíbrio para o embarque
Convoluções identificam padrões que se repetem ao longo dos sinais dos sensores.
Entrada
100 × 6
Normalização
Conv1D
16 filtros
MaxPooling
redução temporal
Conv1D
24 filtros
Ajuste da escala
resumo do sinal
Dense
16 neurônios
Softmax
5 classes
Treinamento: Adam + Early Stopping · Saída: probabilidade para cada atividade
• 2.157 parâmetros • 83,73% accuracy INT8 • 0,8355 macro-F1 • ≈ 10,70KB
10 / 14
Global Average Pooling

## Slide 11
IA EMBARCADA / PROJETO FINAL
WISDM · GALAXY WATCH6
AVALIAÇÃO
EXPERIMENTO
Avaliação justa, por participante
Os dados de teste pertencem a pessoas que o modelo não viu durante o treinamento.
35
Treino
8
Validação
8
Teste
Observações importantes:
Pior Recall:
Brushing Teeth - 65%
Confundido com:
Clapping
Melhor recall foi:
Jogging
11 / 14
Em 31% de suas janelas
Com 99,7%
Para as outras atividades, foram:
Stairs - 83,18% | Clapping - 84,21% | Walking - 89,44% | Jogging - 99,71%

## Slide 12
IA EMBARCADA / PROJETO FINAL
WISDM · GALAXY WATCH6
CONVERSÃO E IMPLANTAÇÃO
IA NO DISPOSITIVO
Da rede treinada ao modelo INT8
O objetivo é executar a inferência localmente no Galaxy Watch6 Classic.
1
Treinar
TensorFlow / Keras
2
Converter
TFLite + quantização(TFLiteConverter)
3
Integrar
App Wear OS
4
Executar
inferência no relógio
Contrato do modelo
Entrada int8 [1,100,6] · labels fixas · mesma ordem de canais
12 / 14

## Slide 13
IA EMBARCADA / PROJETO FINAL
WISDM · GALAXY WATCH6
VALIDAÇÃO E PRÓXIMOS PASSOS
PROVA DE VIABILIDADE
O que já funciona no Galaxy Watch6
O dispositivo real já recebeu nosso aplicativo e forneceu leituras de movimento.
VALIDADO NO RELÓGIO
✓
Pareamento via ADB concluído
✓
Aplicativo Wear OS instalado
✓
Acelerômetro X / Y / Z em tempo real
VALIDAÇÃO
Objetivo final: classificar atividades sem processamento na nuvem.
13 / 14

## Slide 14
Obrigado!